Фронтальный погрузчик MITSUBER ML820N (Berlin) - универсальный вариант для работы с горными породами, грунтами высокой плотности, в районах с экстремальными климатическими условиями и пиковыми эксплуатационными нагрузками. Конструкция погрузчика MITSUBER ML820N предусматривает возможность использования полной номенклатуры дополнительного навесного оборудования, обычно используемого на машинах того класса. При этом замена одних рабочих инструментов на другие достаточно проста, и может быть осуществлена силами эксплуатирующего персонала прямо на мести проведения работ.

Технические характеристики погрузчика  MITSUBER ML820N

| Двигатель |
| --- |
| Модель | Cummins QSM11-C335 |
| Тип | Шестицилиндровый, турбированный, с последовательным воздушным охлаждением, электронная система впрыска топлива |
| Номинальная мощность, кВт | 250 |
| Номинальная скорость вращения, об./мин. | 2100 |
| Рабочие характеристики |
| Грузоподъемность, кг | 8000 |
| Макс. сила тяги, кН | 245 |
| Суммарное время рабочего цикла, с | 11.8 |
| Время подъема стрелы, с | 6.9 |
| Габаритный радиус разворота (по кромке ковша),мм | 7764 |
| Характеристики движения |
| Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | 9300 x 3500 x 3750 |
| Вес, кг | 28500 |
| Мин. радиус разворота, мм | 6490 |
| Дорожный просвет, мм | 480 |
| Шины | 29.5-25-22PR |
| Скорость передвижения вперед, км/ч: |  |
| • 1 передача | 7 |
| • 2 передача | 11.5 |
| • 3 передача | 24.5 |
| • 4 передача | 35.5 |
| Скорость передвижения назад, км/ч: |  |
| • 1 передача | 7 |
| • 2 передача | 11.5 |
| • 3 передача | 24.5 |
| Характеристики ковша |
| Объем ковша, м³ | 4.5 |
| Высота разгрузки, мм | 3300 |
| Макс. сила отрыва, кН | 260 |