Фронтальный погрузчик MITSUBER ML333N  (Stuttgart) является флагманом в линейки фронтальных погрузчиков MITSUBER. Это высокопроизводительная машина для землеройных и планировачных робот, погрузчики различных материалов: грунтов, горных пород, песка, щебня идревесины. Погрузчик Митсубер ML333N обладает наилучшими соотношениями современных технологий изготовления основных агрегатов и простоты конструкции. Именно это определяет низкие эксплуатационные расходы. Погрузчик MITSUBER характеризуется высокой маневренностью, способен эфективно работать в уссловиях тесной городской застройки, на территориях производственных предпреятий и в жилых микраройонах.

Технические характеристики фронтального погрузчика MITSUBER ML333N

| Управление | Рычажное |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Макс. тяговое усилие, кН | ≥90 |
| Суммарное время рабочего цикла, с | 10.3 |
| Время подъема стрелы, с | 5.65 |
| Вылет ковша, мм | 1104 |
| Характеристики движения |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6905 x 2470 x 3028 |
| Вес, кг | 10000 |
| Мин. радиус разворота, мм | 5925 |
| Шины | 17.5-25 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Скорость движения вперед, км/ч |  |
| • 1 передача | 10 |
| • 2 передача | 16 |
| • 3 передача | 21 |
| • 4 передача | 35 |
| Скорость движения назад, км/ч |  |
| • 1 передача | 14 |
| • 2 передача | 25 |
| Параметры ковша |
| Объем ковша, м³ | 1.8 |
| Высота разгрузки, мм | 2892 |
| Макс. усилие отрыва, кН | ≥120 |