Погрузчик-экскаватор MITSUBER MLE30.25R (GieBen) - это универсальная машина, соединившая в себе функциональные особенности фронтального погрузчика и мини-экскаватора. MITSUBER MLE 30.25R GieBen предназначен для выполнения строительных, коммунальных, инженерных работ в городе и в условиях ограниченного пространства где не возможно использовать тяжелую землеройную технику.

Технические характеристики Экскаватора-погрузчика MITSUBER MLE30.25R

| Габариты, мм | 8000×2200×3350 |
| --- | --- |
| Эксплуатационная масса, кг | 9500 |
| Вместимость ковша погрузчика, м³ | 1.0 |
| Вместимость ковша экскаватора, м³ | 0.3 |
| Высота разгрузки, мм | 2650 |
| Дальность разгрузки, мм | 930 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4400 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 60 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 4500 |
| Ширина ковша, мм | 750 |
| Общее время цикл, с | <15 |
| Двигатель | Yuchai YC4B90 |
| Мощность, кВт (об/мин) | 65 (2500) |
| Рабочее давление гидравлики, МПа | 11-13 |
| Объем топливного бака, л | 200 |
| Скорость передняя, км/ч (4 передачи) | 6,2-12-20-33 |
| Скорость задняя, км/ч (2 передачи) | 8-28,5 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Протектор, мм | 1700 |