Грейдер MITSUBER MG300R (Groningen) – это самая мощная и производительная машина в семействе грейдеров МИТСУБЕР. Предназначен для профилирования площадей и откосов , разравнивания тяжелых грунтов, рыхлого снега или сыпучих строительных материалов высокой плотности. Тормозная система грейдеров MITSUBER MG300R включает гидравлические компоненты Rexroth (Германия), которые обеспечивают эффективную остановку машины MITSUBER  во всех режимах движения и удержание машины на месте при работе на наклонных поверхностях. Гидравлическая рулевая система обеспечивает легкость управления. Кабина оборудована панелью приборов VDO(Германия). Опции: кондиционер, ультразвуковая или лазерная система автоматического нивелирования Topcom или MOBA, передний отвал, рыхлитель. Двусторонняя заточка ножа отвала обеспечивает высокое качество работы с различными грунтами.

Технические характеристики грейдера MITSUBER MG300R

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм |
| --- |
| Общая длина | 10500 |
| Общая высота | 3550 |
| Общая ширина | 3100 |
| Колесная база | 6266 |
| Расстояние между задними осями | 1646 |
| Ширина отвала | 4920 |
| Клиренс | 430 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Тяговое усилие, кН | 140 |
| Эксплуатационный вес, кг | 26000 |
| Скорость движения вперед/назад | 0-40/0-23 |
| Угол поворота передней оси, град | -+ 45 |
| Угол наклона передней оси, град | +- 17 |
| Максимальная глубина врезания в грунт | 500 |
| Максимальный угол поворота отвала в вертикальной плоскости, град | 90 |
| Радиус поворота, мм | 8000 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель | Cummins QSL9 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с) | 224 (305) |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Тип | гидромеханическая |
| Количество передач вперед/назад | 6/3 |
| Размерность шин | 17.5-25 |
| Тормоза | Гидравлические с усилителем |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |