Пневмошинные катки MITSUBER MRP301 (Wittenberg) – универсальное предложение для уплотнения грунтовых, отсыпных оснований дорожной одежды. Эти катки Митсубер идеально подходят для уплотнения покрытий автострад. Два комплекта пневмоколес на катке Митсубер MRP301 скомплектованы по пять штук. Ширина шин катков составляет по 50 мм, что позволяет достигать равномерного давления на поверхность и, как следствие, обеспечивать эффективное уплотнение грунта на участке шириной 2750 мм.

Технические характеристики пневмошинного катка MITSUBER MRP301 (Wittenberg)

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,мм |
| --- |
| Общая длина | 5060 |
| Общая ширина | 2845 |
| Общая высота | 3480 |
| Колесная база | 3840 |
| Минимальный радиус поворота | 9000 |
| РАЗМЕРНОСТЬ ШИН | 11-20 |
| Количество шин, спереди/сзади | 5/6 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Удельное давление на грунт, кПа | 260…480 |
| Эксплуатационный вес ,минимум/максимум, кг | 17000/30000 |
| Скорость движения, км/ч | 20 |
| Ширина уплотнения, мм | 2750 |