Бульдозер MITSUBER MB230R (Brandenburg) обладает одним из лучших в классе показателем удельной мощности. Наиболее эффективно применяется на тяжелых грунтах с твердыми породами, благодаря усиленной конструкции рамы. В бульдозере Митсубер MB230R используются лицензионные агрегаты мировых производителей, а также в качестве опций продукция ведущих китайских компаний. Уровень инженерных решений, использованных при проектировании, изготовлении и сборке бульдозера находится на одной ступени с передовыми разработками лидеров мирового машиностроения

Технические характеристики Бульдозер MITSUBER MB230R (Brandenburg)

| ТИП ДВИЖИТЕЛЯ | гусеничный |
| --- | --- |
| Общая длина (с отвалом) | 5459 |
| Высота по крыше кабины | 3380 |
| Расстояние между центром гусениц | 2000 |
| Ширина по гусеницам | 2620 |
| Длина опорной поверхности | 2840 |
| Клиренс | 405 |
| Ширина отвала | 3725 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Удельное давление на грунт, кПа | 76 |
| Объем отвала, м3 | 5.7 |
| Эксплуатационная масса, кг | 24300 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 0-11.3/0-13.6 |
| Максимальная глубина врезания отвала,мм | 540 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1210 |
| Максимальная глубина рыхления, мм |  |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Модель | CUMMINS |
| Номинальная мощность, кВт (л.с) | 170 (231) |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Тип | автоматическая с гидротрансформатором |
| Количество передач | 3 – вперед, 3 - назад |
| ТИП РЫХЛИТЕЛЯ | 1 зуб или 3 зуба |