Каток тандемный MITSUBER MRT3 (Leipzig) – малогабаритная модель тандемных катков МИТСУБЕР, предназначенная для уплотнения придорожной полосы, а также для обустройства парков, скверов и пешеходных зон. Ширина вальцов – 1100 мм. На катке MITSUBER MRT3 установлен двигатель DEUTZ мощностью 20 кВт.

Технические характеристики тандемного катка MITSUBER MRT3 (Leipzig)

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,мм |
| --- |
| Общая длина | 2450 |
| Общая ширина | 1230 |
| Общая высота | 1860 |
| Колесная база | 1700 |
| Минимальный радиус поворота внешний/внутренний, мм | 4000/2900 |
| ПАРАМЕТРЫ ВИБРАЦИИ |  |
| Частота , герц | 55 |
| Амплитуда, мм | 0,6 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Эксплуатационный вес | 2500 |
| Скорость движения, км/ч | 10 |
| Статическая линейная нагрузка, передняя/задняя ось, Н/см | 116/110 |