Одновальцовый каток MITSUBER MR180 (Oldenburg) предназначен для послойного уплотнения предварительно спланированных насыпных грунтов и нижних слоев дорожных оснований из различных дорожно-строительных материалов. В качестве опционального оборудования на Одновальцовый каток MITSUBER MR180 могут устанавливаться: измеритель плотности,кулачковый палец, кулачковый бандаж, система пассивной безопасности оператора, кондиционер, обогреватель кабины, предпусковой подогреватель двигателя.

Технические характеристики одновальцовый катка MITSUBER MR180 (Oldenburg)

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,мм |
| --- |
| Общая длина | 6095 |
| Общая ширина | 2430 |
| Общая высота | 3244 |
| Колесная база | 3100 |
| Минимальный радиус поворота внешний, мм | 6320 |
| ПАРАМЕТРЫ ВИБРАЦИИ |  |
| Частота , герц | 28…35 |
| Амплитуда, мм | 0,9…1,8 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Эксплуатационный вес | 18900 |
| Скорость движения, км/ч | 12 |
| Статическая линейная нагрузка, Н/см | 598 |